Ausschreibungstext:

LUX-top® G-T DIREKT AT

Aluminium-Sicherheitsgeländer zur direkten Montage auf gedämmten und ungedämmten Attiken.

Pos.	Menge	   Einheit    Bezeichnung                                                                          EP	 [€]         Summe [€]

001 ____      lfm    	LUX-top® G-T DIREKT AT (Hersteller ST Quadrat Fall Protection S.A.)

Mittels flach aufbauender Stahlkonsole direkt an der Attika montiertes Aluminium-Sicherheitsgeländer. Zugelassen und geprüft nach DIN EN 13374 Klasse A.

LUX-top® G-T DIREKT AT ist für nicht öffentlich begehbare Flachdächer bis 10° Neigung vorgesehen.

Geeignet für tragfähige Untergründe aus z.B. Beton oder Stahl

Mindesthöhe der Attika  über Standfläche 150 mm.

Optionale Zusatzkomponenten:

002 _____  Stck       	Anfang/Ende komplett

003 _____  Stck       	Eckausbildung komplett

004 _____  Stck       	Zugangstür Eco komplett

(DIN EN 13374 Klasse A)

Bezugsquelle:

# Text boxes

ST QUADRAT Fall Protection S.A.

45, rue Fuert

L-5410 Beyren

Telefon (00352) 26 747 265

Telefax (00352) 26 747 266

E-Mail   info@st-quadrat.lu